## Slide 1
01 / 项目背景 · 市场前景
现制咖啡规模化 ＋ 冷杀菌装备扩容，构成确定的市场窗口
3 万家
瑞幸单一品牌国内门店数（2026.02）
77.2 亿美元
中国咖啡市场 2031 年预测规模
12.81 %
全球 HPP 冷杀菌装备 CAGR（2023—2030）
需求端
3 万家
终端网络已规模化
瑞幸 2026 年 2 月开出国内第 3 万家门店，覆盖 32 个省级行政区、300 余个城市；2026 年二季度净收入 158.86 亿元，同比增长 28.5%，月均交易客户数创历史新高。
门店密度与客流规模同步抬升，标准化咖啡液原料需求随之放大
品类端
621.74 %
咖啡液增速领先
本项目调研显示，咖啡液 2021—2025 年增长 621.74%，2025 年年度消费产值 94.8 亿元；中国咖啡市场预计由 2026 年 57.95 亿美元增至 2031 年 77.2 亿美元，年复合增长率 5.89%。
品类高增已被市场验证，不再停留于概念阶段
装备端
22.52 亿美元
冷杀菌装备扩容
全球超高压（HPP）冷杀菌装备市场预计由 2023 年 9.67 亿美元增至 2030 年 22.52 亿美元；全球已装机 350 台以上，其中约 19% 用于果汁与饮料，冷杀菌需求明确。
装备增速显著高于饮料整体，连续式低温杀菌仍有空位
需求、品类、装备三端趋势叠加，萃取与超声杀菌一体化装备正处在市场窗口的交汇点
天津科技大学 · 咖啡液萃取与超声杀菌工艺及装备设计研究 | 来源：CGTN 2026-02；瑞幸 2026Q2 业绩；Mordor Intelligence China Coffee Market；360iResearch HPP 装备报告；Hiperbaric 官方资料
06 / 24

## Slide 2
02 / 行业现状 · 应用场景
高峰期大流量场景：出杯速度、风味一致性与人力成本三重挤压
高峰期矛盾 现磨模式受研磨、萃取、清洗节拍限制，而订单集中在早高峰与午后释放，门店同时承受出杯排队、风味漂移、峰值人力 三重压力。
01
连锁咖啡门店 · 早午高峰
咖啡液即调即出，省去单杯研磨与萃取节拍；瑞幸国内门店已超 3 万家（2026.02），高峰出杯能力直接决定单店产出。
02
新茶饮 / 复合饮品店
以咖啡液作标准化基底，门店无需配置专业磨豆与意式机，降低设备投入与咖啡师培训门槛。
03
便利店 · 自助咖啡机
无人值守场景需要常温可存、开封即用的标准化原料，对货架期与批次一致性要求高于门店现制。
04
校园 · 写字楼 · 机场高铁
短时高并发人流，要求批量稳定供应与一致口感，供应中断或口感漂移会直接损失峰值销量。
对上游装备的要求
常温货架期
无需冷链即可全国流通
风味一致性
批次香气与口感稳定，支撑连锁标准化出品
连续化产能
连续作业替代间歇批次，支撑规模化供货
高峰期大流量把标准化咖啡液变成刚需，而其风味与货架期由上游灭菌工艺决定 —— 即本项目切入点
天津科技大学 · 咖啡液萃取与超声杀菌工艺及装备设计研究 | 场景归纳基于行业公开信息与本项目调研；门店数据来源 CGTN 2026-02
08 / 24

## Slide 3
03 / 核心优势 · 竞品分析
竞品格局：三条杀菌路线，尚无面向咖啡液的一体化整机
热杀菌 UHT
ULTRA-HIGH TEMPERATURE
行业主流
代表厂商
利乐 Tetra Pak、GEA
SPX FLOW 等
· 加热至 135℃ 以上杀灭全部微生物，产品可常温流通
· 需灭菌机与无菌灌装单元配套，用管式或板式换热器间接加热
· 头部咖啡液品牌（如永璞）即以 UHT 工艺主打锁鲜
主要局限 高温引发梅纳反应，改变风味与色泽；工序能耗高
超高压 HPP
HIGH PRESSURE PROCESSING
高端冷杀菌
代表厂商
Hiperbaric（西班牙）
JBT Avure（美国）
· 5—20℃ 非热处理，压力最高 600 MPa，保压 1—3 分钟
· 全球装机 350 台以上，其中约 19% 用于果汁与饮料
· 冷加工可较好保留风味、质地与营养
主要局限 间歇式在包处理难以连续化；承压腔体投资高；包内滞留气体带来能效损失
超声非热
POWER ULTRASOUND
本项目路线
代表厂商
Hielscher（德国）
Sonics & Materials 等
· 空化效应破坏微生物细胞结构，可用于液态食品超声杀菌
· 工业机型单机功率可达 16 kW，可多机并联放大产能
· 同一能场兼具萃取与杀菌潜力，属非热加工路线
主要局限 现有产品为通用超声处理单元，需自行串联萃取与灌装，缺少面向咖啡液的一体化整机
三条路线均为单工序装备；本项目以 “萃取＋超声低温杀菌”连续一体化整机 切入尚未被占据的位置
天津科技大学 · 咖啡液萃取与超声杀菌工艺及装备设计研究 | 来源：利乐官网 UHT 技术页；Hiperbaric 官网；JBT Avure 官网；Hielscher 官网（超声杀菌 / UIP16000）；永璞浓缩咖啡液商品页
14 / 24

## Slide 4
03 / 核心优势 · 竞品分析
参数对标：56℃ 低温、连续一体化、综合能耗降低 20%~30%
对比维度 | 热杀菌 UHT | 超高压 HPP | 通用超声设备 | 本项目 SK-Ⅱ
处理温度 | ＞135℃ | 5—20℃ | 近常温 | 56℃
作用机理 | 热致死 | 等静压 | 空化效应 | 空化 ＋ 低温协同
生产形态 | 连续管式 ＋ 无菌灌装 | 间歇 · 在包处理 | 通用处理单元 | 萃取—杀菌连续一体化
风味保留 | 低 · 梅纳反应改变风味色泽 | 高 | 高 | 高 · 第三方检测报告支撑
常温货架期 | 6—9 个月 | 较未处理延长 2—3 倍 | 需工艺验证 | 待中试验证
综合能耗 | 高 · 为发达国家 1.9 倍 | 高压泵功耗大 | 取决于配套工序 | 降低 20%~30%
一体化
萃取与杀菌连续闭环，替代多台单工序设备串联
低 温
56℃ 即达良好杀菌效果，显著降低风味损失
节 能
综合运行能耗降低 20%~30%
可验证
已出具第三方检验检测报告
对标结论：以 56℃ 低温、连续一体化、20%~30% 综合节能 形成差异化；常温货架期与单位成本以中试数据为准。
天津科技大学 · 咖啡液萃取与超声杀菌工艺及装备设计研究 | 对标口径：UHT / HPP 温度与压力区间取自原稿第 10 页及厂商公开资料；本项目数据取自第 16—18 页实验与第三方检测报告
15 / 24